Objašnjenje šifratora

Šifrator pokazuje sve informacije operacija sistema. Korisnik komunicira sa alarmnim sistemom preko šifratora. Šifrator konstantno informiše o statusu alarmnog sistema i odobrava korisniku različite opcije (provera, podešavanje i programiranje korisničkih šifara). Takođe, memoriše događaje pokazane posle prijave i analizira režim rada sistema za dijagnostiku.

Funkcionalni tasteri

Ovi tasteri se koriste za uključivanje sistema, unošenje komandi, izmene u podešavanju komandi ili proveravanje kroz razvoj događaja.

ARM , STAY , BYPASS , PROGRAM ,CONTROL , MEMORY , PANIC , ENTER

#### Alfanumerički tasteri

Ovi tasteri se koriste za unošenje kodova, aktiviranje vanrednog stanja ili programiranja.

Zvučni signali

Šifrator emituje zvučne signale u raspoznavanju aktivnosti korisnika. Navedeni signali prikazani su u tabeli:

| Zvuk | Sekvenca | Opis |
| --- | --- | --- |
| Kratak bip | Samo jednom | Taster na šifratoru pritisnut |
| Tri kratka bipa | Samo jednom | Operacija unešena uspešno |
| Dugačak bip | Samo jednom | Ilegalna operacija ili pogrešan taster |
| Bipkanje | Ulazno ili izlazno vreme | Izlazno vreme - upozorava da se mora napustiti štićeni objekat. Ulazno vreme - upozorava da se mora isključiti sistem |

#### Pokazivači

Postoji 14 LED pokazivača o statusu sistema.

Pokazivači zona, LED 1-8.

Pokazivači particija, LED A, B.

Pokazivači statusa, LED 5-8.

Ready Byp pokazivač, System pokazivač

Trouble pokazivač, Program pokazivač

Sumiranje funkcija

| Funkcije | Taster | Opis | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| Potpuno ili delimično obezbeđenje | (( | Uključenje potpunog obezbećenja |  |
| Potpuno obezbećenje | ( | Uključenje potpunog obezbećenja | Samo ako je uključeno od strane instalatera |
| Isključenje za vreme izlaska | ( | Isključenje sistema u toku izlaznog vremena | Samo kada se čuje sporo bipkanje |
| Isključenje | (( | Isključenje sistema | Zaustavlja uzbunu |
| Stay uključenje | ((( | Aktiviranje delimičnog obezbeđenja, kada je korisnik u objektu | Samo ako je uključeno od strane instalatera |
| Stay uključenje | ( | Aktiviranje delimičnog obezbeđenja, kada je korisnik u objektu |  |
| Isključenje sistema pri Stay uključenju | (( | Deaktiviranje sistema |  |
| Isklljučenje sistema pri Stay uključenju | ( | Deaktiviranje sistema |  |
| Bypass | ((( | Bajpasovanje zone (zona) | Ponavljanjem procedure isključuje se bypass |
| Panika | ( | Aktiviranje panik uzbune |  |
| Panika | (+ | Aktiviranje hitnih upozorenja | Jedino ako je uključeno od strane instalatera |
| Hitna pomoć | ( + | Aktiviranje alarma hitne pomoći | Jedino ako je uključeno od strane instalatera |
| Uključivanje požarnog alarma | ( + | Aktiviranje alarma protivpožarne zaštite | Jedino ako je uključeno od strane instalatera |
| Memorija | ( | Prikazuje događaje iz memorije Pritiskom na <ENTER> prekida se čitanje memorije | Prikazuje dogadjaje, automatski prelazeći sa događaja na događaj svakih 2,5 sekundi (Korišćenjem <MEMORY> isčitavanje se vrši ručno |
| Zvono Uključeno/Isključeno | (( | Uključivanje ili isključivanje funkcije zvona | Jedino ako je uključeno od strane instalatera |
| Konrola | ((( | Aktivira i deaktivira izlaze i uređaje | Pritisnuti<Control> 2 sekunde |
| Promena ili dodavanje korisničkog koda | ((( | Aktivira programski mod za dodavanje, odnosno promenu korisničkog koda |  |

Upozorenje: Ako ste započeli pogrešnu operaciju, pritiskom na <ENTER> vraćate se na prethodno stanje.

Kako uključiti sistem pre izlaska?

Priprema sistema za uključenje

Zeleni indikator <Ready Byp> treba da svetli. Ovaj pokazivač svetli samo kada su sve zone zatvorene (sva vrata, izlazi i prozori, senzori u zaštićenim prostorijama ukinuti ili bajpasovani). Tada je sistem spreman da se uključi. Ako zeleni indikator <Ready Byp> ne svetli, zone 1-8 svetle i pokazuju otvorenu zonu, tj. dešavaju se pokreti u tim prostorijama. Potrebno je mirno stojati pored šifratora i sačekati da se upali zeleni indikator.

Treba zatvoriti otvorene zone ili ih bajpasovati.

PAŽNJA: Bajpasovane zone nisu zaštićene.

Uključivanje sistema

Pre napuštanja prostorije treba uključiti sistem. Kada je sistem spreman, <Ready Byp> svetli zeleno, uneti korisničku šifru, zatim pritisnuti taster <ENTER> za uključivanje sistema.

Aktivira se izlazno vreme koje prethodi uključenju sistema. Tokom izlaznog vremena čuje se bipkanje koje pokazuje da sistem još uvek nije uključen i podseća da treba napustiti štićenu prostoriju.

Pokazivač A zasvetli kada je sistem uključen.

Brzo uključenje

Kada je sistem spreman (kada svetli Ready Byp zeleno) pritisnuti taster <ARM> za uključenje. Pokazivač A zasvetli kada je sistem uključen.

Ukoliko je uključena funkcija evidencije korisnika pri aktiviranju sistema, ova funkcija je onemogućena.

Isključenje sistema

Uneti korisničku šifru i pritisnuti taster <ENTER>.  Pokazivač A  se ugasio.

Kako uključiti sistem kada se ostaje kući?

Uključenje sistema u Stay modu

Ovaj tip uključenja sistema se koristi kada nekoga ima u zaštićenoj prostoriji. Tom prilikom će unutrašnji pokreti biti ignorisani od strane sistema.

Kada je sistem spreman, pritisnuti taster <STAY>, uneti korisničku šifru, zatim pritisnuti taster <ENTER>.

Brzi Stay

Kada je odobren od strane instalatera pritisnuti taster <STAY>  za uključenje sistema. Tokom izlaznog vremena može se napustiti prostor. Ako se ne napusti prostor, može se poništiti ulazno/izlazno vreme pritiskom na taster <ENTER>. Kratko bipkanje prestaje i sistem je uključen trenutno, a pokazivač treperi pokazujući da je sistem uključen u STAY radu.

Isključenje sistema

Uneti korisničku šifru i pritisnuti taster <ENTER>  ili pritisnuti taster <STAY> ako je odobren od strane instalatera.

Pokazivač A se gasi pokazujući da je sistem isključen.

Uključivanje particija

Zaštićen prostor može biti grupisan na dve odvojene partiicije (A i B).

Sistem može biti grupisan za odvojene korisnike u poslovnim prostorijama, kancelarijama u sastavu kuća, različitim sobama u kući itd.

Za uključenje particije A uneti korisnički kod za A.

Za uključenje particije B uneti korisnički kod za B.

Bajpasovanje zona

Može se bajpasovati bilo koja zona koja nije zatvorena. Takođe se može bajpasovati neispravna zona dok se ne popravi.

Za bajpasovanje zone pritisnuti taster <BYPASS>, uneti broj zone koju želimo bajpasovati, i taster <ENTER>,  nakon čega će pokazivač Ready Byp trepereti čime pokazuje da je sistem u bajpas modu.

Da bi se nakon bajpasovanih zona aktivirao alarm za ostale aktivne zone, ukucati šifru i <ENTER>, ili <ARM> ako je dozvoljeno brzo uključenje, nakon bajpasovanja. Standardnim isljučenjem sistema šifrom i <ENTER> dekativira se bajpasovanje zona.

Za isključenje bajpasa bez obzira na aktiviranje celog sistema pritisnuti <BYPASS>, uneti broj zone koje su bile bajpasovane (tj. one za koje pokazivači pokazuju da su u bajpas modu) i <ENTER>.

NAPOMENA: Isključenje sistema automatski isključuje Bajpas.

Kako koristiti zvono (ako je odobreno od instalatera)

Zvono (dnevna zona) je detektor koji se može uključiti kada ste kući dok nešto radite ili ste u drugoj prostoriji zgrade. Šifrator daje zvučni ili svetlosni signal dajuci do znanja da je neko ušao u neku od štićenih prostorija.

Za isključenje ove funkcije pritisnuti <CONTROL>, program i sistem pokazivači zasvetle, zatim pritisnuti <PROGRAM>,program pokazivač treperi pokazujući da je zvono isključeno.

Za uključenje zvona pritisnuti ponovo <CONTROL> i <PROGRAM>, pokazivač program se gasi, pokazujući da je zvono uključeno.

Hitna upozorenja

Najbolje je da tastere sa specijalnim funkcijama programira Vaš instalater kako bi oni u potpunosti odgovarali Vašoj individualnoj situaciji. Ova opcija se najčešće koristi u paničnim situacijama, kako bi aktivirala spoljnu sirenu i možda pozvala stanicu za nadzor.

### Kako uključiti ovo dugme <PANIC>?

### Pritisnuti <PANIC> ili pritisnuti istovremeno tastere 1 i 3.

### Kako aktivirati alarm Hitne pomoci ?

### Pritisnuti istovremeno tastere 7 i 9.

### Kako aktivirati požarni alarm?

### Pritisnuti istovremeno tastere 4 i 6.

### Opšta pretnja ili prinuda

### Ako ste primorani da deaktivirate sistem pod pretnjom, morate uneti prinudnu šifru pre unošenja korisničke šifre da bi ste aktivirali telefonski javljač. Ova šifra povećava Vašu uobičajnu šifru za još jedan broj. Ako je Vaša šifra 345, a 8 je Vaša prinudna šifra, onda će unošenje 8345 izmeniti Vašu šifru. Ova modifikovana šifra će deaktivirati sistem na uobičajan način, ali će istovremeno aktivirati javljača da nečujno prijavi ''prinudnu situaciju'', bez izazivanja sumnje (za detalje obratite se instalateru).

### Kako  čitati poruke sistema?Kada gledate događaje u memoriji, potrebno je da na tastaturi pritisnete <MEMORY>  čime će se na displeju pojaviti poruke sistema. Ako je sistem pokazivač ON (uključen), a istovremeno ni jedna druga zona nije uključena, znači da nije bilo alarmnog stanja. Kada je pokazivač zone uključen (ON),  to pokazuje da sistem nije oštećen. Pokazivači od 1 do 8 su određeni za pokazivanje stanja sistema, što je prikazano u tabeli:

| LED #1 | Slaba baterija | LED #5 | Slaba baterija na daljinskoj komandi |
| --- | --- | --- | --- |
| LED #2 | Greška u napajanju 220V | LED #6 | Greška na glavnom senzoru |
| LED #3 | Greška u telefonskoj liniji | LED #7 | Neaktivnost zone |
| LED #4 | Slaba baterija u bežičnom senzoru | LED #8 | Greška u telefonskom javljaču |

Kako pročitati poruke problema?

Svaku grešku ili nenormalan događaj može pokazivati poruka problema ili TROUBLE pokazivač svetli. Pritisnuti taster <MEMORY> da bi se pročitale poruke i drugi događaji koji su memorisani.

Kako pokazati događaje iz memorije?

Sistem memoriše zadnje događaje. Pritisnuti <MEMORY>  da bi se pokazala lista dogođaja. Sistem memoriše u sekvencama 127 događaja, a počinje sa zadnjim događajem. Tabela pokazuje koji događaji mogu biti memorisani. Sistem pokazuje poslednji događaj i automatski ga pomera na sledeći svake 2,5 sekunde i emituje bip signal. Koristiti tastere "strelice" za manuelno pomeranje (verzija šifratora sa displejom).

Sačekati dok se sve poruke ne prikažu ili pritisnuti taster <ENTER> za poništenje memorije.

NAPOMENA: Pri nestanku napajanja 220V ili gubitka telefonske linije pokazivač SYSTEM treperi. Nakon dolaska električne energije pokazivač SYSTEM treperi da bi pokazao da je do takvih događaja dolazilo u vašem odsustvu. Pritiskom na tastere <MEMORY>, <ENTER>, <MEMORY>, <ENTER> poništićete prikazivanje tog događaja.

| Vrsta događaja | Uređaj | Indikator | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktiviranje | Zone 1-8 | LED 1-8 | Stalno svetli |
| Bajpas | Zone 1-8 | Ready Byp LED 1-8 | Stalno svetli Stalno svetli |
| Senzor sabotaže (kratak spoj) | Zone 1-8 | Trouble LED 1-8 | Treperi Stalno svetli |
| Senzor sabotaže (otvoreno el. kolo senzora) | Zone 1-8 | Trouble LED 5-8 | Treperi Stalno svetli |
| Sabotaža centrale | Unutrašnja ili spoljna sirena | Trouble | Treperi |
| Slaba baterija | Kontroler baterije | System LED 1 | Stalno svetli Stalno svetli |
| Greška u centrali | Kontroler glavnog napajanja | System LED 2 | Stalno svetli Stalno svetli |
| Slaba baterija u daljinskoj komandi | Daljinska komanda 1-8 | System LED 1-8 | Treperi Treperi |
| Panic taster (ili tasteri 1 i 3 pritisnuti istovremeno) | Panika | System | Treperi |
| Požarni alarm (tasteri 4 i 6 pritisnuti istovremeno) | Požar | System Zona A | Treperi Treperi |
| Hitna medicinska pomoć (tasteri 7 i 9 pritisnuti istovremeno) | Hitna pomoć | System Zona B | Treperi Treperi |
| Bežična panika | Daljinska komanda 1-8 | System LED 1-8 | Treperi Treperi |
| Aktivirano A | Aktivirana A particija | Zona A | Stalno svetli |
| Aktivirano B | Aktivirana B particija | Zona B | Stalno svetli |
| Stay mod A | A particija u Stay modu | Zona A | Treperi |
| Stay mod B | B particija u Stay modu | Zona B | Treperi |
| Za vreme uzbune | Za vreme uzbune | Trouble Zone A i B | Stalno svetli Treperi |
| Kontrola bežičnog sistema | Kontrola bežičnog sistema | System Trouble LED 1-8 | Stalno svetli Treperi Treperi |
| Neaktivne zone u sistemu | Zone 1-8 | Ready Byp Trouble LED 1-8 | Stalno svetli Stalno svetli Stalno svetli |
| Greška u telefonskoj liniji | Telefonska linija | Trouble LED 3 | Stalno svetli Stalno svetli |

Kako kontrolisati izlaze i uređaje?

Šifrator dozvoljava kontrolu spoljašnjih uređaja, kao što su klima uređaji, grajalice i slično. Za aktiviranje ili stopiranje uređaja, pokazivači program i system svetle. Pritisnuti broj uređaja (8 uređaja može biti kontrolisano sa šifratora), zatim pritisnuti <ENTER>  za aktiviranje ili deaktiviranje odabranog uređaja. Za kontrolu izlaza koji su uključeni, jednostavno pritisnuti taster <CONTROL> . Pritisnuti taster <ENTER> za vraćanje u prvobitno stanje.

Kako promeniti ili dodati šifre?

- O glavnoj i korisničkoj šifri

Fabrička početna glavna šifra (123) je namenjena za preliminarnu kontrolu (za pripremu sistema). Nakon što je centrala instalirana i puštena u rad, šifra može biti zamenjena bilo kojom šifrom koja je poznata glavnom korisniku. Glavni korisnik određuje 9 korisničkih šifara. Za ograničavanje pristupa sa glavnom šifrom može se tražiti od instalatera da odredi nekoliko korisničkih profila.

- Lista pristupa

  - Korisnička šifra ima dozvolu za prostor A i/ili prostor B.

  - Može aktivirati i/ili deaktivirati sistem .

  - Može aktivirati i/ili deaktivirati sistem u STAY modu.

  - Može menjati samu šifru.

  - Može menjati ostale korisničke šifre.

Kako promeniti glavnu šifru?

Pritisnuti taster <PROGRAM>, uneti glavnu šifru, a zatim pritisnuti taster <ENTER>.

Pokazivač PROGRAM zasvetli. Pritisnuti taster <PROGRAM>, zatim taster  <1> za promenu glavne šifre i taster <ENTER>.

Koristeći numeričku tastaturu uneti novu šifru. Šifram može sadržati bilo koju kombinaciju od 1 do 6 cifara. Pritisnuti taster <ENTER> da bi se sačuvala nova šifra koja će biti prikazana na šifratoru, nakon čega će se čuti tri kratka bip signala kao signalizacija da je nova šifra korektno uneta. Ukoliko je došlo do greške pri unosu čuće se jedan dugačak bip signal. Pritisnuti taster <PROGRAM>, zatim taster <ENTER> da bi se izašlo iz programiranja.

Kako dodati ili promeniti korisničku šifru?

Pritisnuti taster <PROGRAM>, uneti glavnu šifru, a zatim pritisnuti taster <ENTER>. Pritisnuti taster <PROGRAM> , a zatim broj korisnika  (od 2 do 10) za dodavanje ili promenu šifre, a potom pritisnuti taster <ENTER>. Ako na toj adresi već postoji šifra, biće prikazana na šifratoru. Koristeći  numeričku tastaturu, uneti novu šifru. Šifra može sadržati bilo koju kombinaciju od 1 do 6 cifara. Unošenje nove šifre briše se stara. Pritisnuti taster <ENTER> da bi se sačuvala nova šifra koja će biti prikazana na šifratoru, nakon čega će se čuti tri kratka bip signala kao signalizacija da je nova šifra korektno uneta. Ukoliko je došlo do greške pri unosu čuće se jedan dugačak bip signal. Ponoviti proceduru za sve ostale korisničke šifre. Pritisnuti taster <PROGRAM>, zatim taster <ENTER> da bi se izašlo iz programiranja.

Kako poništiti korisničku šifru?

Pritisnuti taster <PROGRAM>, zatim broj korisnika (od 2 do 10) koji želite poništiti, a potom pritisnuti taster <ENTER>. Šifra će biti prikazana na šifratoru. Pritisnuti taster <BYPASS> da bi se poništila koristička šifra, zatim pritisnuti taster <ENTER> da bi se zapamtilo promenjeno stanje. Pritisnuti taster <PROGRAM>, zatim taster <ENTER> da bi se izašlo iz programiranja.

Beleške

| Korisnik | Ime i prezime |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| Napomena: Ne upisivati šifre korisnika |
| Zona | Prostorija |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |

BELL ALARM S.Boraca 38,35213 DESPOTOVAC,+ 381 35 614081 +381 63 608739 WWW.BELLALARM.CO.YU e-mail: office@bellalarm.co.yu

Za štampu male knjižice:

2 strane na A4 listu:

12,1,10,3,8,5

2,11,4,9,6,7

# Text boxes

ELECTRONIC ENGINEERING LTD.

PowerWave-8

8 zone Control panel Communicator

Korisničko uputstvo