www.bellalarm.eu

SPECTRA  1689

Objašnjenje šifratora(tastature)

Tastatura pokazuje sve informacije operacija sistema. Korisnik rukuje alarmnim sistemom pomoću tastature. Tastatura  konstantno informiše o statusu alarmnog sistema i odobrava korisniku različite opcije (provera, podešavanje i programiranje korisničkih šifara). Takođe, memoriše događaje pokazane posle prijave i analizira režim rada sistema za dijagnostiku.

Funkcionalni tasteri

Ovi tasteri se koriste za uključivanje sistema, unošenje komandi, izmene u podešavanju komandi ili proveravanje kroz razvoj događaja.

PG,TBL,MEM,BYP,STAY,FORCE,CLEAR,ENTER

Zvučni signali

Šifrator emituje zvučne signale u raspoznavanju aktivnosti korisnika. Navedeni signali prikazani su u tabeli:

| Zvuk | Sekvenca | Opis |
| --- | --- | --- |
| Kratak bip | Samo jednom | Pritisnut neki taster |
| Tri kratka bipa | Samo jednom | Operacija unešena uspešno |
| Dugačak bip | Samo jednom | pogrešna operacija ili pogrešan taster |
| Bipkanje | Ulazno ili izlazno vreme | Izlazno vreme - upozorava da se mora napustiti štićeni objekat. Ulazno vreme - upozorava da se mora isključiti sistem |

#### Pokazivači

Postoji više pokazivača o statusu sistema.

Pokazivači zona, BROJEVI    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.

Pokazivači particija, LED 1 I 2.

Pokazivači statusa, tasteri TBL,MEM,BYP

Pokazivač gradskog 220v napajanja

Pokazivač READY

Objašnjenje funkcija(tabela 2)

|  | sekcija |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 001 | MASTER KOD | Sistemski master kod |
|  | 002 | Master kod 1 | Master kod za particiju 1 |
|  | 003 | Master kod 2 | Master kod za particiju 2 |
|  | 004 | Korisnik 4 | korisnik |
|  | 005 do 047 | Korisnici od 5 do 47 | korisnici |
|  | 048 | Duress kod | Šifra za slučaj napada |

Upozorenje: Ako ste započeli pogrešnu operaciju, pritiskom na <CLEAR> vraćate se na prethodno stanje.

Kako uključiti sistem pre izlaska?

Priprema sistema za uključenje

Zeleni indikator <Ready> treba da svetli. Ovaj pokazivač svetli samo kada su sve zone zatvorene (sva vrata, izlazi i prozori, senzori u zaštićenim prostorijama ukinuti ili bajpasovani). Tada je sistem spreman da se uključi. Ako zeleni indikator <Ready> ne svetli, zone 1-0 svetle i pokazuju otvorenu zonu, tj. dešavaju se pokreti u tim prostorijama. Potrebno je mirno stojati pored šifratora i sačekati da se upali zeleni indikator.

Treba zatvoriti otvorene zone ili ih bajpasovati.

PAŽNJA: Bajpasovane zone nisu zaštićene.

Uključivanje sistema

Pre napuštanja prostorije treba uključiti sistem. Kada je sistem spreman, <Ready> svetli zeleno, uneti korisničku šifru za uključivanje sistema.

Aktivira se izlazno vreme koje prethodi uključenju sistema. Tokom izlaznog vremena čuje se bipkanje koje pokazuje da sistem još uvek nije uključen i podseća da treba napustiti štićenu prostoriju.

Pokazivač 1 zasvetli kada je sistem uključen.

Brzo uključenje

Kada je sistem spreman (kada svetli Ready Byp zeleno) pritisnuti taster <FORCE> za uključenje. Pokazivač 1 zasvetli kada je sistem uključen.

Ukoliko je uključena funkcija evidencije korisnika pri aktiviranju sistema, ova funkcija je onemogućena.

Isključenje sistema

Uneti korisničku šifru.  Pokazivač 1  se ugasio.

Kako uključiti sistem kada se ostaje kući?

Uključenje sistema u Stay modu

Ovaj tip uključenja sistema se koristi kada nekoga ima u zaštićenoj prostoriji. Tom prilikom će unutrašnji pokreti biti ignorisani od strane sistema.

Kada je sistem spreman, pritisnuti taster <STAY>,a zatim uneti korisničku šifru.

Brzi Stay

Kada je odobren od strane instalatera pritisnuti taster <STAY>  za uključenje sistema. Tokom izlaznog vremena može se napustiti prostor. Ako se ne napusti prostor, može se poništiti ulazno/izlazno vreme pritiskom na taster <ENTER>. Kratko bipkanje prestaje i sistem je uključen trenutno, a pokazivač treperi pokazujući da je sistem uključen u STAY radu.

Isključenje sistema

Uneti korisničku šifru ili pritisnuti taster <STAY> ako je odobren od strane instalatera.

Pokazivač A se gasi pokazujući da je sistem isključen.

Uključivanje particija

Zaštićen prostor može biti grupisan na dve odvojene partiicije (A i B).

Sistem može biti grupisan za odvojene korisnike u poslovnim prostorijama, kancelarijama u sastavu kuća, različitim sobama u kući itd.

Za uključenje particije A uneti korisnički kod za A.

Za uključenje particije B uneti korisnički kod za B.

Bajpasovanje zona

Može se bajpasovati bilo koja zona koja nije zatvorena. Takođe se može bajpasovati neispravna zona dok se ne popravi.

Za bajpasovanje zone pritisnuti taster <BYP>, uneti broj zone koju želimo bajpasovati, i taster <ENTER>,  nakon čega će pokazivač Ready  trepereti čime pokazuje da je sistem u bajpas modu.

Da bi se nakon bajpasovanih zona aktivirao alarm za ostale aktivne zone, ukucati šifru i <ENTER>, ili <FORCE> ako je dozvoljeno brzo uključenje, nakon bajpasovanja. Standardnim isljučenjem sistema šifrom i <ENTER> dekativira se bajpasovanje zona.

Za isključenje bajpasa bez obzira na aktiviranje celog sistema pritisnuti <BYP>, uneti broj zone koje su bile bajpasovane (tj. one za koje pokazivači pokazuju da su u bajpas modu) i <ENTER>.

NAPOMENA: Isključenje sistema automatski isključuje Bajpas.

Kako koristiti zvono (ako je odobreno od instalatera)

.

Hitna upozorenja

Najbolje je da tastere sa specijalnim funkcijama programira Vaš instalater kako bi oni u potpunosti odgovarali Vašoj individualnoj situaciji. Ova opcija se najčešće koristi u paničnim situacijama, kako bi aktivirala spoljnu sirenu i možda pozvala stanicu za nadzor.

Kako aktivirati Panik alarm?

Pritisnuti istovremeno tastere 1 i 3.

### Kako aktivirati alarm Hitne pomoci ?

### Pritisnuti istovremeno tastere 4I 6.

### Kako aktivirati požarni alarm?

### Pritisnuti istovremeno tastere 7 I 9.

### Opšta pretnja ili prinuda

### Ako ste primorani da deaktivirate sistem pod pretnjom, morate uneti prinudnu šifru pre unošenja korisničke šifre da bi ste aktivirali telefonski javljač. Ova šifra povećava Vašu uobičajnu šifru za još jedan broj. Ako je Vaša šifra 345, a 8 je Vaša prinudna šifra, onda će unošenje 8345 izmeniti Vašu šifru. Ova modifikovana šifra će deaktivirati sistem na uobičajan način, ali će istovremeno aktivirati javljača da nečujno prijavi ''prinudnu situaciju'', bez izazivanja sumnje (za detalje obratite se instalateru).

### Kako  čitati poruke sistema?

### Kada gledate događaje u memoriji, potrebno je da na tastaturi pritisnete <MEM>  čime će se na displeju pojaviti poruke sistema. Ako je sistem pokazivač ON (uključen), a istovremeno ni jedna druga zona nije uključena, znači da nije bilo alarmnog stanja. Kada je pokazivač zone uključen (ON),  to pokazuje da sistem nije oštećen. Pokazivači od 1 do 8 su određeni za pokazivanje stanja sistema, što je prikazano u tabeli:

| (1) | Slaba baterija | (5) | Prevelika potrošnja struje na izlazu za sirenu |
| --- | --- | --- | --- |
| (2) | Bežični predajnik-slaba baterija | (6) | Prevelika potrošnja struje ka potrošačima |
| (3) | Nema gradskog napajanja 220V | (7) | Greška u komunikaciji(monitoring) |
| (4) | Prekid kabla do spoljne ili unuteašnje sirene | (8) | Greška u sistemskom satu |

Kako pročitati poruke problema?

Svaku grešku ili nenormalan događaj može pokazivati poruka problema ili TBL pokazivač svetli. Pritisnuti taster <MEM> da bi se pročitale poruke i drugi događaji koji su memorisani.

NAPOMENA: Pri nestanku napajanja 220V ili gubitka telefonske linije pokazivač (žuta led)ne svetli . Nakon dolaska električne energije pokazivač svetli .

Kako promeniti ili dodati šifre?

- O glavnoj i korisničkoj šifri

Fabrička početna glavna šifra (1234) je namenjena za preliminarnu kontrolu (za pripremu sistema). Nakon što je centrala instalirana i puštena u rad, šifra može biti zamenjena bilo kojom šifrom koja je poznata glavnom korisniku. Glavni korisnik određuje 48 korisničkih šifara. Za ograničavanje pristupa sa glavnom šifrom može se tražiti od instalatera da odredi nekoliko korisničkih profila.,

- Lista pristupa

  - Korisnička šifra ima dozvolu za particijuA i/ili prostor B.

  - Može aktivirati i/ili deaktivirati sistem .

  - Može aktivirati i/ili deaktivirati sistem u STAY modu.

  - Može menjati samu šifru.

  - Može menjati ostale korisničke šifre.

Kako promeniti glavnu šifru?

Pritisnuti<ENTER> a zatim uneti glavnu(MASTER KOD) šifru.Sistem ulazi u mod za programiranje. Uneti trocifreni broj korisničke šifre(vidi tabelu 2.)koja sekcijom označava redni broj šifre i pritisnuti <ENTER>.

Koristeći numeričku tastaturu uneti novu šifru. Šifra može sadržati bilo koju kombinaciju od 4 broja(opciono-instalater može uključiti kombinaciju od 6 brojeva),nakon čega će te čuti tri kratka bip signala kao signalizacija da je nova šifra korektno uneta. Ukoliko je došlo do greške pri unosu čuće se jedan dugačak bip signal. Pritisnuti taster <CLEAR>,  da bi se izašlo iz programiranja.

Kako dodati ili promeniti korisničku šifru?

Pritisnuti taster <ENTER>, uneti glavnu šifru, Izabrati broj korisnika  (od 2 do 48) iz tabele 2 za dodavanje ili promenu šifre. Ako na toj adresi već postoji šifra, biće prikazana na šifratoru. Koristeći  numeričku tastaturu, uneti novu šifru. Šifra može sadržati bilo koju kombinaciju od 4 broja. Unošenjem nove šifre briše se stara.  Nakon toga čuće te tri kratka bip signala kao signalizacija da je nova šifra korektno uneta. Ukoliko je došlo do greške pri unosu čuće se jedan dugačak bip signal. Ponoviti proceduru za sve ostale korisničke šifre. Pritisnuti taster <CLEAR>da bi se izašlo iz programiranja.

Kako poništiti korisničku šifru?

Pritisnuti taster <ENTER>, uneti master kod,a zatim uneti trocifreni redni broj korisničke šifre koji želite obrisati.Pritisnuti taster <FORCE>.Čuće se tri bipa kao potvrda,a zatim pritisnuti taster <CLEAR> da bi se iz programiranja.

Monitoring

24-časovni nadzor Vašeg alarmnog sistema-beleži svaki dogadjaj sistema.Povezivanje sistema je telefonskom linijom ili bežičnim komunikatorom.

Beleške

| Korisnik | Ime i prezime |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |
| 31 |  |
| 32 |  |
| 33 |  |
| NAPOMENA:ne upisivati šifre korisnika |
| Zona | Prostorija |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |

BELL ALARM S.Boraca 38,35213 DESPOTOVAC,+ 381 35 614081 +381 63 608739 WWW.BELLALARM.EU e-mail: office@bellalarm.eu

Za štampu male knjižice:

2 strane na A4 listu:

12,1,10,3,8,5

2,11,4,9,6,7

# Text boxes

PARADOX